# Шнековый растворонасос S5 EV (универсальный)

для работы с готовой сухой смесью

Универсальный шнековый растворонасос S5 EV для работы с сухой смесью и готовым раствором. Базапредставляет собой мощный винт насос и шарнирный вал для быстрого обмена части винт с переменной производительностью. Версия ТМ оснащена барабанным смесителем для лучшего качества смешивания.

Подходит для: грунтовых и изоляционных штукатурок, грубых покрытий текстурных штукатурок, затирок,адгезивов для заполнения швов, кладочных растворов, огнеупорных растворов, уплотняющих суспензий, инъекционных растворов, наполняющих и анкерных растворов, волоконного раствора, бетона со стеклопластиком, связующего раствора, самовыравнивающейся стяжки пола - при этом скорость подачи зависит от материала и варьируется от 7л/мин до 40 л/мин (для стяжки пола - до 90 л/мин с 2L74)

Особенности конструкции Универсальный шнековый растворонасос S5 EV

Привод электрический 5,5 кВт, 400В/ 50Гц. Вариатор, насос 2L6, 7-40 л/мин с максимальным давлением 25 бар, макс. фракция 6 мм, шланг растворный 35 мм. Рекомендованное подключение кабелем с СЕЕ-штекером 5x4 мм2 , 32 А. Для набрызга приготовленного раствора необходим внешний компрессор.

Стандартная комплектация Универсальный шнековый растворонасос S5 EV

Колеса с пневмошинами, кабель дистанционного управления 21,5 м, инструкция по эксплуатации, стандартные инструменты.

Область применения

Материалы с фракцией до 6 мм (до 8 мм только с установкой S5 EF), такие как: Грунтовки, штукатурные и изоляционные растворы, текстурные штукатурки, клеевые составы, кладочные растворы, растворы для инъекций, декоративные штукатурки, армированные растворы (фибергласс), наливные полы - с плавно регулируемой производительностью 7-40 л/мин (полы до 90 л/мин с насосом 2L74).

Технические характеристики

| Модель | S5 EV |  | S5 EV/TM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовое оснащение | Электропривод / Вариатор |  | циклический миксер ТМ 100 |  |
| Тип насоса | 2L6 |  |
| Производительност | 7-40 л/мин |  |
| Давление подачи | 25 bar |
| Расстояние подачи | до 60 м - гориз., до 40 м верт |
| Привод насоса | 5,5 кВт, 400 В/ 50 Гц |  |
| Привод миксера | - |  | 2,2 кВт | - |
| Замок шланга | 35 мм |  |
| Размеры (ДхШхВ)мм | 2,290 X 680 X 650 |  | 2,290x680x1,150 |  |
| Вес | 190 кг |  | 400 кг |  |
| Артикул № | 111452310 |  | 111452330 |  |

Цена

| Модель | S5 EV |  | S5 EV/TM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цена в Москве | 6.728,00 Евро |  | 10.980 Евро |  |

Рекомендованная стандартная растворная линия 40м:

| № | Наименование | Артикул-Nr. | Цена в Москве |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пистолет растворный 35 мм | 203054002 1 шт. | 112,86 Евро |
| 2. | Растворный шланг NW 35мм, 13.3 м | 207615007 3 шт. | 928,41 Евро |
| 3. | Воздушный шланг 40 м | 214734007 1 шт. | 57,49 Евро |
| Итого: | 904,00 Евро |

Алюминиевые  распылители для смесей:

Применимы с фракцией до 8 мм для предварительной и грунтовочной штукатурки, а также звукоизоляции и защиты от царапин, предназначены преимущественно для готовых сухих смесей, но хорошо работает и со смесями, приготовленными на стройплощадке. Макс. пропускная способность до 40 л/мин, расход воздуха ок. 200-400 л/мин. Все 3 распылителя имеют НД V 35, оснащены 2 воздушными кранами и имеют 1 отверстие.

| № | Исполнение | Форсунки | Вес | Артикул-Nr. | Рис. | Цена в Москве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стандартный, 185 мм, прямой | К 20, 16 мм | 1,4 кг | 001306004 | 1 | 135,00 Евро |
| 2. | короткий, 700 мм, угловой | К 20 мм | 1,5 кг | 209307009 | 2 | 188,81 Евро |
| 3. | длинный, 1300 мм, угловой | К 20 мм | 1,7 кг | 209308008 | 3 | 172,20 Евро |

Резиновые форсунки для отделочной штукатурки:

| № | Размер форсунки | Артикул-Nr. | Цена в Москве |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 8 мм | 214751006 | 3,12 Евро |
| 2. | 10 мм | 214752005 | 3,12 Евро |
| 3. | 12 мм | 214753004 | 3,12 Евро |
| 4. | 14 мм | 214754003 | 3,12 Евро |
| 5. | 16 мм | 214755002 | 3,12 Евро |

тел. .    +7-916 377 74 79; Алексей

+7-903 296 16 05; Оксана

+7-495-223-44-48 офис

Подробная информация на сайте:

http://putz-tehnika.ru/

ООО «ПУТЦ-ТЕХНИКА»

Адрес: 143430, Московская область, пгт. Нахабино, ул. Вокзальная, д.25.

Email: putz-tehnika@mail.ru