ООО «ПУТЦ-ТЕХНИКА»

143430, пгт.Нахабино, ул. Вокзальная, д.25,

тел. 8-903-296-16-05, 8-916-377-74-79

тел./факс. +7-495-223-44-48

_____________________________________________________________________________

ПРИЦЕПНОЙ РАСТВОРОНАСОС М 740D

Мощная машина по перемешиванию и подаче растворов  для бесшовного покрытия полов с фракцией до 16 мм. Миксокрет M - 740 D смонтирован на собственном шасси, оборудованным сцепным устройством и тормозной системой.

Особенности

Привод смесителя осуществляется с помощью клинового ремня с запатентованной защитой от перегрузки и встроенного редуктора. Многоуровневые износостойкие уплотнения смесительного вала. Износостойкие PM лопасти смесителя изготовлены из специально обработанной стали. Сменные защитные накладки смесительного бункера, крышка бункера с безопасным замком. Сменный выходной фланец позволяет работать со шлангами NW50, 65 или NW90.

Привод — дизельный мотор от DEUTZ; тип D 2011 L03; 30,3 KW при 2200 мин-1
Компрессор —ROTOCOMP; 70 л/сек. при давлении в 7 бар
Расстояние подачи — 180м / 30 этажей
Вес — 1 600 кг
Д/Ш/В в мм. — 4700 / 1600 / 1600

Стандартная комплектация

Система центральной смазки, выключатель давления, инструкция по эксплуатации, стандартные инструменты, дышло для транспортировки.  капот серого, желтого цвета 2015  смеситель/рама серого цвета  автоматическая, с электрическим приводом центральная смазка  автоматическое включение смесителя механизма  автоматическое отключение нагнетания воздуха в смеситель, после подачи  безопасная крышка, с автоматическим выпусканием воздуха  релейное управление  приемная воронка с гребешком для разрывания мешков  выход смесителя NW 60/65  автоматическое отключение смешивающего механизма при открывании защитной решетки  выключатель экстренного отключения двигателя  центральная петля, для подъема краном  защитные пластины, с низким коэффициентом истирания  шасси, с допустимой скоростью транспортировки до 80 км/час  муфта сцепления с фаркопом, как опция буксировочная петля  держатель прожектора 12 V  2 упора под колеса  инструкция по эксплуатации  каталог запасных частей Дополнительный комплект запчастей: Шланг растворный 65мм с замками, длина 20м – 43000руб. Гаситель в сборе - 26500руб.

Цена машины без дополнительного оборудования

35 700.00 евро по курсу ЦБ.

Гарантийный срок на на технику PUTZMEISTER составляет 1 (один) год с момента подписания     представителями Сторон Акта приема-передачи оборудования.

- Покупатель несет ответственность за правильный монтаж, использование, техническое обслуживание Техники в соответствии с требованиями производителя, а также их назначением.

- Покупатель допускает к работе с оборудованием только лиц, прошедших обучение с данным оборудованием.

Гарантия не распространяется на расходные и быстро изнашиваемые части оборудования, работающие с абразивной средой.

При эксплуатации оборудования: замена воздушных фильтров, ГСМ осуществляется за   счет Покупателя.

Отгрузка товара осуществляется со склада по адресу: г.Москва, ул. Уржумская, д.4, стр.31.

Дополнительный комплект запчастей (оборудования) в цену растворонасоса не входит!

тел. .    +7-916 377 74 79; Алексей

+7-903 296 16 05; Оксана

+7-495-223-44-48 офис

Подробная информация на сайте:

http://putz-tehnika.ru/

ООО «ПУТЦ-ТЕХНИКА»

Адрес: 143430, Московская область, пгт. Нахабино, ул. Вокзальная, д.25.

Email: putz-tehnika@mail.ru