ООО «ПУТЦ-ТЕХНИКА»

143430, пгт.Нахабино, ул. Вокзальная, д.25,

тел. +7-903-296-16-05, факс. +7-495-223-44-48

_____________________________________________________________________________

## Затирочная машина BRINKMANN Estrich Boy TL

## (производство Германия)

Профессиональные затирочные машины предназначены для затирки и заглаживания бетонных полов и поверхностей стяжек и шлифовании поверхностей.

Затирка, как правило, проходит в два этапа: грубая предварительная обработка (используется диск) и финишная затирка затирочными ножами.

Затирочные машины типа Estrich Boy TL оснащены мощными электрическими двигателями и позволяют произвести быструю и качественную обработку бетонного пола после заливки за несколько проходов. Затирочные машины просто управляются и имеют складную рукоять.

Диски и детали машин изготовлены из высокопрочных сталей, благодаря чему они имеют большой срок службы. После обработки поверхности затирочной машиной, улучшается гладкость, ровность и плотность поверхности, что предотвращает образование «цементного молочка».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Диаметр заглаживающего диска - 600 мм.

- Количество оборотов приводного вала - 125 об/мин.

- Электромотор - 1,1 kW при 125 об/мин, 230 V, 50 Гц.

- Общая масса - 42 кг (Тип TL).

- Высота - мин 800 мм, макс. 1 110 мм.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

        штекер CEE 16 А

  защитная решетка

  заглаживающий диск

  дышло рулевого управления (устанавливается на необходимую высоту)

  гриф для ручной переноски машины

  держатель кабеля

Цена заглаживающей машины с диском в комплекте – 98 000 рублей;

Цена диска (продается отдельно) – 6 000 рублей.

Вы можете позвонить нам по телефонам:

моб.   8-903-296-16-05; офис: 8(495) 223-44-48

Подробная информация на сайте:

http://putz-tehnika.ru/

ООО «ПУТЦ-ТЕХНИКА»

Адрес: 143430, Московская область, пгт. Нахабино, ул. Вокзальная, д.25.

Email: putz-tehnika@mail.ru